ARM GELİŞTİRME SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Kart STM32 ARM® Cortex™-M3 ve Cortex™-M4 İşlemcilerini desteklemelidir.

- Kart, USB-2.0 üzerinden enerjisini almalı ve ayrı bir güç kaynağına gerektirmemeli

- Kart, Üzerindeki işlemcileri USB-2.0 üzerinden programlamalı ve ayrı bir programlayıcı cihaz ya da yazılıma gerektirmemelidir.

- Geliştirme kartı STM32F107VCT6 MCU modülü ile kullanılabilmeli. Bu modül ürün ile beraber verilmelidir.

- Kart üzerinde;

. Çıkışlar için ledler.

. Girişler için butonlar.

. 2 adet USB UART, 1 adet USB HOST, 1 adet USB iletişim portları olmalıdır.

. CAN haberleşme portu bulunmalıdır.

. DS 1820 ve LM35 sıcaklık sensörü girişi bulunmalıdır.

. Ethernet portu olmalıdır.

. Kulaklık ve mikrofon girişleri olmalıdır.

. Micro SD Kart yuvası olmalıdır.

. Renkli TFT Ekran olmalıdır.

. Yön tuşları bulunmalıdır.

. Seri Eprom ve Flash devresi olmalıdır.

. ADC girişler için trimpot olmalıdır.

. RESET devresi.

. Pull-up / pull-down port tanımlama.

. Buzzer devresi olmalıdır.

- Ürünle beraber DS1820 ve LM35 sensörleri verilmelidir.

- Ürünle beraber renkli TFT dokunmatik ekran verilmelidir.

- Ürünle beraber USB kablo, programlama yazılımı ve örnek kodları içeren kısıtlı versiyon derleyici yazılımı ve kitapçıklar verilmelidir.

- Ürün altına takılacak pleksi koruma altlığı bulunmalıdır.

- İlave uygulama kartları ekli listede belirtildiği gibi olmalıdır.