dsPIC UYGULAMA KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- DSPIC Mikrodenetleyici teknolojisinin öğrenilmesinde, başka ilave donanım ve yazılıma ihtiyaç duymadan kullanılabilecek  bir kart olmalıdır.

- USB2.0 Arabirim sayesinde ek bir programlama cihazına ihtiyaç duymadan hızlı ve güvenli programlama yapabilmelidir.

- Kart enerjisini USB porttan almalı ve ayrıca bir besleme adaptörüne ihtiyaç duymamalıdır. USB den bağımsız çalıştırmak için ayrıca besleme devresi olmalıdır.

- Progralama portu üzerinden debug (hata ayıklama) özelliği olmalıdır.

- Harici hata ayıklama devreleri bağlamak için harici ICD2/ICD3 portu bulunmalıdır.

- Geliştirme kartı  18, 28 ve 40 pine sahip dsPIC mikrodenetleyicileri programlayabilmelidir.

- Set üzerinde 40 Pinli dsPIC30F4013 bulunmalı.

- Ayrıca dsPIC30F3011, dsPIC30F3014, dsPIC30F3010, dsPIC30F3013, dsPIC30F3012, dsPIC30F4011, dsPIC30F4012, dsPIC30F2010, dsPIC30F2012, dsPIC30F2020, dsPIC30F2011 serisi DIP kılıftaki  dsPIC leri programlayabilmelidir,

- Çıkışları gösteren LEDler, Girişleri gösteren Butonlar bulunmalıdır,

- En az bir adet  Analog giriş(0-5 Volt)  için trimpot bulunmalı,

- En az 4 adet 7 Segment Display,

- Kart üzerinde piezo buzzer bulunmalı,

- RS232’den ve USB’den  UART  portu bulunmalıdır,

- USB2.0 iletişim uygulamaları için USB Portu bulunmalıdır,

- Karakter LCD pinleri Grafik LCD pinleri, Analog ve Dijital Sıcaklık sensörleri  girişi, dokunmatik panel girişi ve kontrol devresi bulunmalı,

- Grafik ve karakter LCDler için ayrı ayrı parlaklık trimpotları bulunmalı,

- Kart üzerinde I2C devresi bulunmalı,

- Portları harici olarak kullanabilmek için erkek header yapısı  bulunmalıdır,

- Kart üzerinde iki adet MikroBus portları olmalıdır.

- Ürün ile birlikte 128x64 grafik LCD, 16x2 karakter LCD, DS1820 ve LM35 Sıcaklık sensörü, Dokunmatik panel ve dokunmatik panel kalemi verilmelidir.

- Bu parçalar geliştirme kartı ile bire bir uyumlu ve çalışır bir şekilde olmalıdır.

- Ürün üzerindeki tüm donanımları çalıştıracak şekilde hazır kodlar, kaynak kodları ile birlikte verilmelidir.

- Kartın altında şeffaf pleksiden yapılmış  koruma altlığı bulunmalıdır.

- Eğitim seti üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır

- Eğitim setinin parçaları 5 yıl boyunca satıcı firma tarafından ücreti karşılığı sağlanacaktır

- Eğitim seti ile beraber devre şemalarını içeren kullanım kitabı verilecektir.

- Eğitim setleri, kurulum ve nakliye dahil çalışır bir şekilde teslim edilecektir.